## Slide 1: MRP_2000 & 위고 통합실험 계획
2022.07.15
IESW
KIM MIN-GYU

## Slide 2: 목차
A. 1차 MRP-2000 측정실험
B. 2차 MRP-2000 & 위고 통합실험

## Slide 3: 1차 MRP-2000 측정실험
A | B | C | D
a1. A,B,C,D 4개의 구역
(위고의 크기가 1m * 1m를 넘지 않음으로 1m^2로 설정)
a2. MRP-2000 state : 8hz(GPS, GLONASS, Beidou, Galileo 모두 사용)
진행방향

## Slide 4: 1차 MRP-2000 측정실험(순서)
a01. u-center로 update frequency 조작(8hz)
a02. 측정 영역 표시 및 측위 측정(영역의 네 꼭지점 값 측정 후 fixed하게 사용)
4 블록 생성(A,B,C,D)
a03. 파싱프로그램으로 MRP-2000에서 time(<30ns), latitude(위도), longitude(경도) 추출 후 a02값을 참조하여 위치 영역 표시
output format : time, latitude, longitude, block
a04. 영역을 따라 움직이며 누적 값 logging

## Slide 5: 2차 MRP-2000 & 위고 통합실험
A | B | C | D
b1. 위고 state : subcribe 코드를 8hz로 받고 rosbag 혹은 파일 입출력으로 데이터 로깅
b2. mrp 측위 변동량을 이용하여 속도계산
b3. 위고의 측정값을 정답지 삼아 상호 데이터간 오차율 비교
진행방향
위고

## Slide 6: 2차 MRP-2000 & 위고 통합실험(순서)
b01. a03의 output데이터를 이용하여 속도, 방향 계산 -> txt1
b02. b2의 logging 데이터 -> txt2
b03. 시작 속도를 0으로 맞추고 실측 후 b01, b02 비교 같은 hz이므로 비교 데이터량은 같다
b04. MRP-2000 신뢰도 점검 및 방향 데이터 사용 가능성 분석